Όχι άλλη σκόνη!

Χρήσιμες συμβουλές

Κρατήστε τον χειρότερο εχθρό των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων μακριά από το PC σας

Η δομή και ο σχεδιασμός των cases των σημερινών ηλεκτρονικών υπολογιστών, όπως και γενικότερα οι ιδιότητες των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων, τους κάνουν ευάλωτους στο περιβάλλον τους. Ειδικά όταν υπάρχουν υψηλές ανάγκες ψύξης, εφόσον μιλάμε για ένα σύγχρονο PC με ισχυρό επεξεργαστή αλλά και κάρτα γραφικών. Αυτό άμεσα οδηγεί στην ανάγκη για μεγαλύτερη ροή αέρα από το εσωτερικό του με την προσθήκη, βέβαια, των κατάλληλων ανεμιστήρων. Εδώ έρχεται και κάνει αισθητή την παρουσία του ο παράγοντας σκόνη.

Όσο περισσότερος αέρας περνά μέσα από ένα PC τόσο πιο εύκολα μπορεί να συσσωρευτεί σκόνη μέσα σε αυτό, και συνεπώς να προκαλούνται αρκετά προβλήματα όπως, για παράδειγμα, να αυξάνεται ο θόρυβος από τους ανεμιστήρες [που μπλοκάρουν σιγά-σιγά] και να μην υπάρχει η καλύτερη δυνατή ψύξη από το ρεύμα αέρα που δημιουργείται. Επειδή, λοιπόν, το ένα ανοίγεται συχνά το PC για να το «ξεσκονίζεται», είναι τουλάχιστον χρονοβόρα, κουραστική και βαρετή διαδικασία, μπορείτε να δημιουργήσει μια ασπίδα προστασίας από τη σκόνη και τα υπόλοιπα σωματίδια [τρίχες κτλ.] που μεταφέρονται μέσω του αέρα. Έτσι, όχι μόνο θα χρειάζεται λιγότερη «συντήρηση», αλλά όλο το σύστημα θα βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, με τον λιγότερο απαιτούμενο κόπο, σε βάθος χρόνου. Ιδιαίτερα, λοιπόν, εάν την περιοχή σας αντιμετωπίζετε ιδιαίτερο πρόβλημα, η τοποθέτηση φίλτρων είναι μονόδρομος για ένα καθαρό και υγιές PC.

Αυτοσχεδιάζοντας

Το πρόβλημα σε αυτή τη διαδικασία είναι πως δεν υπάρχουν διαθέσιμα φίλτρα στο εμπόριο, λόγω της διαφορετικής σχεδιάσης των cases των υπολογιστών [εικ. 1] . Έτσι, πρέπει να σχεδιαστεί μια λύση εύκολη στην κατασκευή με οικονομικά υλικά που να μπορεί να βρει χωρίς ψάξιμο στα τοπικά καταστήματα. Η επιλογή μας για το «φίλτρο» είναι ίσως προφανής και δεν είναι άλλη από ένα φίλτρο απορροφητήρα. Το κόστος του είναι πολύ μικρό, κάτω του 1 ευρώ, και η μεγάλη επιφάνεια του μπορεί να κοπεί στις διαστάσεις που θέλουμε και να χρησιμοποιηθεί για πολλά χρόνια ή σε πολλούς υπολογιστές. Το πρόβλημα πλέον εντοπίζεται στο πώς θα τοποθετήσουμε ένα τέτοιο υλικό στο case του υπολογιστή μας, και ιδιαίτερα στις εισόδους αέρα διαφορετικών μεγεθών. Η ιδέα που είχαμε για την εγκατάσταση του φίλτρου μας, ήταν να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο, τύπου «κάδρο», το οποίο θα διευκολύνει τόσο την τοποθέτηση του όσο και την αλλαγή του, όταν το φίλτρο έχει ολοκληρώσει το χρόνο ζωής του.

Για να φτιάξουμε το κάδρο αυτό, χρησιμοποιήσαμε τους πλαστικούς διαδρόμους, οι οποίοι έχουν φτιαχτεί για να κρεμάμε αφίσες. Η διατομή τους είναι ιδανική, με μεγάλο κενό από τη μια πλευρά, όπου κανονικά τοποθετείται το πλαστικό πιαστράκι που ακουμπά με το καρφί στο τοίχο. Αρχικά μετρήστε τις εξωτερικές διαστάσεις της εισόδου του case [εικ. 2]. Πάρτε το πλαστικό και κόψτε το σε 4 κομμάτια, ένα για κάθε πλευρά. Προσθέστε δύο εκατοστά στο μήκος κάθε κομματιού, ώστε να μπορείτε να κόψετε «τα φάλτσα», δηλαδή να δημιουργήσετε ένα σωστό κάδρο που να αγκαλιάζει όλο το φίλτρο. Θυμηθείτε πως η πλευρά με το μεγάλο κενό θέλουμε να είναι προς τα μέσα.

Τοποθέτηση

Όταν τα κομμάτια ταιριάζουν ακριβώς, δημιουργούν ένα παραλληλόγραμμο, το οποίο περικλείει πλήρως  το άνοιγμα στο case [εικ. 3]. Κολλήστε με ταινία διπλής όψης τα 3 από τα 4 κομμάτια αυτά, ώστε να είναι σταθερά πάνω στο case. Με την ταινία το case σας δε θα πάθει τίποτα και

ταυτόχρονα μπορείτε να βάζετε και να βγάζετε το τέταρτο κομμάτι για να αλλάζετε το φίλτρο. Κόψτε το φίλτρο στις αρχικές διαστάσεις που είχατε μετρήσει προσθέτοντας μισό εκατοστό και καλύψτε τις άκρες του με χαρτοταινία ή μονωτική ταινία [εικ. 4].

Πλέον μπορείτε να τοποθετήσετε το φίλτρο από την ανοικτή πλευρά του κάδρου και να κολλήσετε το τελευταίο κομμάτι [εικ. 5]. Αν σας δυσκολεύει στην τοποθέτηση, μπορείτε να  κόψετε λίγο τις γωνίες του. Επαναλάβετε για κάθε άνοιγμα του case που δε διαθέτει πάνω του ανεμιστήρα.

Γρ. Παπαδόπουλος